## Slide 1
EMOS Light
Der Backend-Optimierer
Von der Zielfunktion bis zur Lösung
Projektarbeit EMOS Light | Mai 2026

## Slide 2
Agenda
Was wir uns in den nächsten Minuten anschauen
• Was tut der Optimierer? Aufgabe in einem Satz
• Die Zielfunktion – vier Kostenterme, die der Solver minimiert
• Wer trägt was bei? Beiträge der einzelnen Komponenten
• Die Knotenbilanz – die zentrale Kopplung
• Wie löst der Solver das? LP-Relaxation, Branch-and-Bound, Schnittebenen
• Modellgröße und Laufzeit bei EMOS Light
• Was steht – und was noch ansteht
EMOS Light — Backend-Optimierer
2

## Slide 3
Was tut der Optimierer?
Eine Aufgabe, viele Stellschrauben
• Bestimmt die Steuerung aller regelbaren Energiekomponenten über den Planungshorizont (typisch 24 h, in 15-min-Schritten)
• Ziel: Gesamtkosten minimieren – Netzbezug + Komfortverletzung + Batterie-Verschleiß minus Einspeise-Erlös
• Unter Einhaltung aller physikalischen und komfortbezogenen Nebenbedingungen
• Mathematische Klasse: Mixed-Integer Linear Program (MILP)
• Solver: HiGHS (Open Source, MIT-Lizenz, schnell)
Eingaben Strompreise, Wetter, Lastprofil, Komponenten-Setup
MILP-Optimierer min Σ Kosten unter Constraints
Ausgabe 96 Steuerwerte je Komponente + Kosten-KPIs
EMOS Light — Backend-Optimierer
3

## Slide 4
Teil 1
Die Zielfunktion

## Slide 5
Zielfunktion im Überblick
Vier Kostenterme – einer mit negativem Vorzeichen
• Netzkosten: Bezug kostet, Einspeisung erlöst (negativer Term)
• Komfort-Strafkosten: hohe Strafe für unerfüllten Wärmebedarf
• Batterie-Alterung: bremst übermäßiges Cycling
Alles in ct, am Ende durch 100 für EUR. Die Zielfunktion ist linear in den Entscheidungsvariablen – darum bleibt das Problem lösbar als MILP.
EMOS Light — Backend-Optimierer
5

## Slide 6
Term 1 + 2: Netzkosten und Einspeise-Erlös
Das Hauptmotiv des Solvers
• π_t: dynamischer Endkundenpreis je Zeitschritt (Day-Ahead-Börse + Aufschläge + Steuern + MwSt)
• π^feed: konstante Einspeisevergütung (typisch 7–8 ct/kWh, EEG-Festvergütung)
• Δt: Zeitschrittlänge in Stunden (z.B. 0.25 bei 15-min-Schritten)
• Bezug kostet, Einspeisung bringt Erlös – der Solver balanciert beide gegeneinander
Praktischer Effekt: lieber PV selbst nutzen (oder in die Batterie/WP speichern), als für ~8 ct einspeisen, wenn später für 30 ct bezogen werden müsste.
EMOS Light — Backend-Optimierer
6

## Slide 7
Term 3: Komfort-Strafkosten (Slack)
Sicherheitsventil, das fast nie auslöst
• s^Heiz_t, s^WW_t: Slack-Variablen ≥ 0 für nicht-gedeckten Heiz- bzw. Warmwasserbedarf
• c^slack = 500 ct/kWh – bewusst sehr hoch gewählt
• Damit verletzt der Solver Komfort nur, wenn das Problem sonst infeasible wäre
• Slack > 0 im Ergebnis ist immer ein Warnsignal: zu wenig Kapazität, zu strenge Constraints oder unrealistische Eingaben
Warum 500 ct/kWh? Selbst im teuersten Strom-Szenario (~50 ct/kWh) lohnt es sich für den Solver lieber, Strom zu kaufen, als Komfort zu opfern. Faktor 10 Sicherheitsabstand.
EMOS Light — Backend-Optimierer
7

## Slide 8
Term 4: Batterie-Alterungskosten
Bremst übermäßiges Cycling
• C^Ersatz: Wiederbeschaffungswert (typisch 500 EUR/kWh)
• N_EFC: Zyklen bis EOL (LFP 6000–10000, NMC 3000–5000)
• η_rt: Roundtrip-Wirkungsgrad (typisch 0.85–0.95)
• Halbiert in der Zielfunktion: ein Vollzyklus = 1× laden + 1× entladen
Wirtschaftliche Konsequenz: ein Lade-Entlade-Zyklus muss eine Preisdifferenz von mindestens c^age / η_rt überschreiten, sonst lohnt er sich nicht. Bei Defaults: ~7 ct/kWh Hürde.
EMOS Light — Backend-Optimierer
8

## Slide 9
Die vollständige Zielfunktion
Alle vier Terme zusammen
• Lineare Funktion der Entscheidungsvariablen → MILP-kompatibel
• Pro Zeitschritt: vier kleine Beiträge, gewichtet mit Δt
• Summe über alle 96 Zeitschritte (24 h × 15 min) = Tageskosten
• Was nicht drin ist (bewusst): CO₂, WP-Verschleiß, Investitionskosten – das sind keine durch Steuerung beeinflussbaren Größen
EMOS Light — Backend-Optimierer
9

## Slide 10
Teil 2 – Komponenten
Wer trägt was bei?

## Slide 11
Komponenten und ihre MILP-Beiträge
Variablen, Constraints, Rolle in der Bilanz
Komponente | Variablen | Hauptbeitrag | Rolle
Netz | P^buy, P^sell + Binär | Disjunktion Bezug ↔ Einspeisung | Quelle/Senke
Batterie | P_ch, P_dis, E + 2 Binär | SOC-Bilanz, Lade/Entlade-Disjunktion | Speicher
Wärmepumpe | P^HP, y^HP, y^start, P^Stab + SG1/2/3/4 | SG-Ready einziger Steuerkanal, Mindestlaufzeit 60 min, Heizstab (Backup) | Wandler
Estrich (FBH) | E^Floor, Q^Floor_in, Q^Floor→Raum | Bilanz mit explizitem Wärmestrom an Raum | Speicher
Gebäude (Raum) | T_innen, s_low, s_high | Raumluftbilanz + Komfortband (Mai 2026) | Speicher
Pufferspeicher (WW) | E^WW, Q^WW_in + Legionellen-Bin. | Zwei-Zonen-Verluste, SG3/SG4-Boost | Speicher
Wallbox | P^WB, y^WB, SOC^EV | Ziel-SOC zur Abfahrt, 5%/h Fahrverbrauch | Senke
PV / FWS / E-Auto | (keine eigenen) | Lieferung von Eingangs-Zeitreihen | passiv
EMOS Light — Backend-Optimierer
11

## Slide 12
Die Knotenbilanz Strom
Die zentrale Kopplung aller Komponenten
• Linke Seite – Erzeugung: PV + Netzbezug + Batterie-Entladung
• Rechte Seite – Verbrauch: Haushaltslast + Netzeinspeisung + Batterie-Ladung + Wärmepumpe + Summe aller Wallboxen
• Kirchhoff am AC-Knoten – muss in jedem Zeitschritt exakt erfüllt sein
• Hier kommt die Sektorenkopplung Strom ↔ Wärme zustande: PV-Überschuss kann in die WP fließen und dort als Wärme im Estrich landen
Diese eine Constraint ist die zentrale Stelle, an der alle Komponenten miteinander reden. Eine neue Komponente integriert sich in EMOS Light primär über diese Bilanz – sie liefert ihren Beitrag als Term links oder rechts.
EMOS Light — Backend-Optimierer
12

## Slide 13
Batterie – Constraints im Detail
SOC-Bilanz und Lade/Entlade-Disjunktion
• Disjunktion (Zeile 1): nie gleichzeitig laden und entladen
• Big-M-Kopplung (Zeile 2): Leistung nur, wenn Binärvariable aktiv
• SOC-Bilanz (Zeile 3): Verluste auf der DC-Seite verbucht – 1 kWh AC laden bringt η_ch kWh in den Speicher
• Bounds: E^min ≤ E_t ≤ E^max (nutzbares SoC-Fenster)
Ohne Disjunktion könnte der Solver beide Variablen > 0 setzen und die Roundtrip-Verluste als 'kostenlose Energievernichtung' missbrauchen – physikalisch unmöglich, mathematisch verlockend.
EMOS Light — Backend-Optimierer
13

## Slide 14
Wärmepumpe – Constraints im Detail
Modulation, Hardwareschutz, SG-Ready
• Modulationsbereich: P^HP_min · y^HP_t ≤ P^HP_t ≤ P^HP_max · y^HP_t
• Mindestlaufzeit / Mindestpausenzeit (Hardware-Schutz)
• Verdichter-Schonung via Mindestlaufzeit (60 min, Juni 2026): jeder Einschaltvorgang läuft mind. 1 h; y^start_t exakt an y^HP gekoppelt (Diagnose, kein Tageslimit mehr)
• Thermische Kopplung: Q^Floor_in_t = COP^heiz_t · P^HP,Floor_t und Q^WW_in_t = COP^ww_t · P^HP,WW_t (COP vorberechnet → linear)
• Eingebauter Heizstab (Backup, COP 1): P^Stab_t ∈ [0, 8,5 kW] speist additiv in den FBH-Kreis; nur aktiv bei WP-Kapazitätsgrenze (sonst teurer als WP → aus)
• SG-Ready (BWP v1.1) als einziger Steuerkanal: Σ_i y^SGi_t = 1 und y^HP_t + y^SG1_t = 1
• SG3: WW-Sollwert +ΔT³. SG4: zusätzlich auch Estrich-Sollwert +ΔT⁴ (Zwangseinschaltung mit Pufferspeicher-Boost)
Trick: der COP wird VOR der Optimierung als Zeitreihe berechnet (2D-Interpolation aus aroTHERM-Kennfeld, abhängig von Außen- und Vorlauftemperatur). Damit bleibt die Beziehung zwischen elektrischer und thermischer Leistung linear – sonst wäre das Problem bilinear.
EMOS Light — Backend-Optimierer
14

## Slide 15
Thermische Speicher (Mai 2026)
Estrich → Raum → Außen als explizite Energiekette
• Estrich → Raum: Q^Floor→Raum eigene MILP-Variable; Bilanz affin in T_floor und T_innen
• Raumluft: T_innen ist seit Mai 2026 eine MILP-Zustandsvariable
• Komfortband: T_innen ∈ [T_min, T_max] als Soft-Constraint, Slack-Penalty 500 ct/kWh
• WW-Speicher: Zwei-Zonen mit geometriebasierten Verlusten (unverändert)
• Fallback ohne Building: alte Verlustraten-Bilanz mit λ · E (rückwärtskompatibel)
EMOS Light — Backend-Optimierer
15

## Slide 16
Wallbox – Constraints pro Fahrzeug
Modulation, Anwesenheit, Mindestlademenge
• Modulationsbereich: P^WB,min · y^WB_t ≤ P^WB_t ≤ P^WB,max · y^WB_t
• EV-Anwesenheit: P^WB_t = 0, wenn das Fahrzeug nicht am Stecker hängt
• Mindestlademenge: garantiert die geforderte Reichweite
• ΔSOC = SOC_ziel − SOC_aktuell, abgeleitet aus Mindestreichweite × Verbrauch
• Pro Wallbox eigener Block – mehrere Wallboxen koexistieren als unabhängige Blöcke
• Optional: Strompreis-Perzentil-Filter (nur in günstigsten X % der Anwesenheitsstunden laden)
EMOS Light — Backend-Optimierer
16

## Slide 17
Teil 3 – Algorithmus
Wie löst der Solver das?

## Slide 18
Die Problemklasse: MILP
Mixed-Integer Linear Programming
• Linear: Zielfunktion und alle Constraints sind lineare Ausdrücke
• Konvex: ohne Ganzzahligkeit wäre der zulässige Bereich ein konvexer Polyeder – Optimum in einer Ecke (Fundamentalsatz LP)
• Ganzzahlig: Binärvariablen für Schalt-Entscheidungen (WP an/aus, Batterie laden/entladen, SG-Ready 1/3)
• Ohne Ganzzahligkeit polynomial lösbar – mit ist es NP-schwer (theoretisch). In der Praxis: HiGHS löst unser Modell in &lt; 1 s
EMOS Light — Backend-Optimierer
18

## Slide 19
Schritt 1: LP-Relaxation
Untere Schranke durch Lockerung der Ganzzahligkeit
• Binärvariablen y ∈ {0,1} werden zu kontinuierlichen y ∈ [0,1] gemacht
• Resultierendes Problem: reines LP – polynomial lösbar mit Simplex
• LP-Lösung typisch fraktional (z.B. y^HP_14:00 = 0.42) – physikalisch unsinnig, aber liefert eine untere Schranke
Die LP-Relaxation ist der Kern der Beweisführung: sie garantiert, dass die echte MILP-Lösung nicht günstiger sein kann als der LP-Optimum-Wert. Damit kann der Solver gezielt suchen, statt alle 10^174 möglichen Binärbelegungen aufzuzählen.
EMOS Light — Backend-Optimierer
19

## Slide 20
Schritt 2: Branch-and-Bound
Verzweigen und kluges Abschneiden
• Verzweigen: wähle eine fraktionale Binärvariable und teile das Problem in zwei Unterprobleme (y=0 und y=1)
• Jedes Unterproblem ist wieder ein LP – kann gelöst werden
• Pruning: Subbäume verwerfen, sobald deren LP-Bound die beste bisherige ganzzahlige Lösung (Inkumbente) nicht mehr unterbieten kann
• Bei EMOS Light: statt 10^174 Möglichkeiten werden tatsächlich nur einige hundert Knoten besucht
Anschauung: wie ein Detektiv. Statt jeden Verdächtigen einzeln zu befragen, schließt der Solver ganze Personengruppen aus, weil deren optimistische Schätzung schon teurer ist als das beste bekannte echte Ergebnis.
EMOS Light — Backend-Optimierer
20

## Slide 21
Konvergenz: zwei Schranken treffen sich
MIP-Gap → 0 = Optimum bewiesen
• Untere Schranke (LB): bestes LP-Ergebnis offener Knoten – steigt durch Pruning monoton
• Obere Schranke (UB): bester gefundener echter Plan (Inkumbente) – sinkt monoton durch Heuristiken (Diving, Feasibility Pump)
• Wenn UB = LB (oder Gap < Toleranz): Optimum bewiesen
• Bei EMOS Light: typisch &lt; 1 s bis Gap &lt; 0.01 %
MILP liefert eine BEWIESEN optimale Lösung – nicht 'wahrscheinlich gut' wie bei Heuristiken oder neuronalen Netzen. Das ist der entscheidende Vorteil gegenüber RL- oder ML-basierten Ansätzen.
EMOS Light — Backend-Optimierer
21

## Slide 22
Lebenslauf eines Optimierungslaufs
Was passiert in unter einer Sekunde
t [ms] | Phase | Aktion
0 | Modellbau | PuLP erzeugt ~1.700 Variablen und Constraints
100 | I/O | LP-Datei schreiben, HiGHS starten
130 | Presolve | Modell um 30–60 % schrumpfen
180 | Wurzel-LP | Erste LP-Relaxation, LB ≈ 4,21 EUR
200 | Schnittebenen | ~30 Cuts hinzufügen, LB steigt
250 | Heuristik | Diving findet erste Inkumbente, UB ≈ 4,71 EUR
280 | Branch-and-Bound | Verzweigen, prunen, Heuristiken
680 | Konvergenz | Gap < 0.01 %, Optimum bewiesen
700 | Rücklesen | Variablenwerte → OptimizationResult
EMOS Light — Backend-Optimierer
22

## Slide 23
Modellgröße bei EMOS Light
Was der Solver tatsächlich vor sich hat
Konfiguration | Variablen | davon binär | Constraints | Lösungszeit
Nur Netz + Last (24 h, 15 min) | ≈ 290 | ≈ 100 | ≈ 200 | ~ 50 ms
+ PV + Batterie | ≈ 770 | ≈ 290 | ≈ 670 | ~ 200 ms
+ WP + FBH + WW + SG-Ready | ≈ 1700 | ≈ 580 | ≈ 1700 | ~ 500 ms
+ 2 Wallboxen (Vollszenario) | ≈ 2100 | ≈ 770 | ≈ 2200 | ~ 700 ms
MPC-Mehrtages (35 h Horizont) | ≈ 2400 | ≈ 850 | ≈ 2500 | ~ 1500 ms
Selbst das volle Szenario lässt sich im Sekundenbereich lösen. Das ist der Grund, warum MPC praktikabel ist – wir können stündlich neu rechnen, ohne dass das Hardware-Probleme verursacht.
EMOS Light — Backend-Optimierer
23

## Slide 24
Teil 4
Was steht – und was kommt

## Slide 25
Stand der Implementierung
Was funktioniert, was gerade refactored wurde
• Alle 9 Komponenten implementiert – mit realen Parametern (aroTHERM-Kennfeld, BWP-SG-Ready, DIN-basierte Gebäudewerte)
• MILP-Optimierer + MPC-Schleife + Baseline funktionieren
• Dashboard (Streamlit) mit allen Konfigurationsfeldern, Plots, YAML-Import/-Export
• Refactoring abgeschlossen: zwei-stufige Basisklasse (Component vs MILPComponent), MILP-Helfer-Modul mit 8 wiederverwendbaren Bausteinen
• Effekt: Komponenten-Code 26 % kürzer, eine neue Komponente lässt sich in 2–4 h statt einem Tag implementieren
Praktischer Effekt des Refactorings: die häufig duplizierten Muster (z.B. SOC-Bilanz mit t=0-Sonderfall, EIN/AUS-Power-Link) stehen einmal zentral. Komponenten schreiben Intent statt Boilerplate.
EMOS Light — Backend-Optimierer
25

## Slide 26
Ausblick
Die nächsten Schritte
• 2R2C-Gebäudemodell: separater Raum-/Wand-Knoten mit Transmissions- und Lüftungsverlusten als Constraints
• Hybrid-PV-Prognose: Day-Ahead-Wetter + HTW-Intraday-Korrektur – soll typische Fehler bei Bewölkung halbieren
• Adaptiver MPC-Horizont: vormittags nur Resttag, ab 13 Uhr (wenn EPEX-Preise für morgen da sind) voller 35-h-Horizont
• Optimizer-Refactoring Stufe 2: generische Komponenten-Schleife, dict-basiertes Result, Plugin-Registry
• Erweiterte Komponenten auf der Wunschliste: Heizstab (~½ Tag), Solarthermie (~1 Tag), BHKW (~2–3 Tage)
• Validierung gegen Realdaten aus dem Pilotgebäude (InfluxDB)
EMOS Light — Backend-Optimierer
26

## Slide 27
Take-Home Messages
Was du mitnehmen solltest
• MILP, nicht KI: bewiesen optimale Lösungen, erklärbar, ohne Trainingsdaten – Standard in der industriellen Energieoptimierung
• Zielfunktion = vier lineare Terme: Netzkosten, Einspeise-Erlös, Komfort-Strafe, Batterie-Alterung
• Knotenbilanz als zentrale Kopplung: alle Komponenten treffen sich in einer Gleichung pro Zeitschritt
• Linearität ist kein Zufall, sondern Modellentscheidung: COP vorberechnet, Big-M-Disjunktionen, Slack mit Penalty
• HiGHS löst typisch in unter einer Sekunde – damit MPC praktikabel und für Echtbetrieb geeignet
• Modulare Architektur nach Refactoring: neue Komponenten in Stunden statt Tagen integrierbar
EMOS Light — Backend-Optimierer
27

## Slide 28
Fragen?
Diskussion und Vertiefung